Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové

Laboratorní cvičení z elektrotechniky

zpráva č.11

# Název: Čítače II

Třída: T3	KLASIFIKACE	Spolupracovali:
Vypracoval:Petr Kracík		Tomáš Slavíček
Datum měření: 12.4.2007
Teplota: 24 °C
Vlhkost: 43 %

Přístroje:
1x DIGIBOX 2
Úvod:
Čítač můžeme sestavit z klopných obvodů typu D nebo typu J-K v hranovém provedení.

Zadání:
1. Z J-K klopných obvodů sestav čítač se stejnými vlastnostmi jako obvod 7493
2. Seznam se s funkcí čítače umístěného ve stavebnici DIGIBOX2

Řešeni:
struktura 7493

2)

CT=0 vstup se pouziva pro resetovani obvodu, 0 = reset, 1= čítaní
+ / - jsou vstupy pro čítaní nahoru / dolu
1CT=15 je vstup který signalizuje přetečení z F ==> 0
2CT=0 je vstup který signalizuje podtečení z 0 ==> F
C3 vstup nastavi 4-bit výstup podle předvoleného 4bit vstupu

Závěr:
Úloha splnila vše očekávání, avšak nějak se nepodařilo resetovat J-K obvody, zavinu dáváme DIGIBOXu2 a jeho simulaci obvodů. Integrovaný čítač ve stavebnici jsme pochopili i realizovali.